OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

do projektu budowlano - wykonawczego pt.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki”

## Stan istniejący

# Aktualnie odcinek przeznaczony do przebudowy posiada nawierzchnię mineralno – asfaltową o szerokości ok. 5,50 m (na odcinkach prostych) i do 5,90 na łukach poziomych w planie. Jezdnia ograniczona jest obustronnie poboczami o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszyw łamanych i gruntowej. Pozostałą przestrzeń do granicy pasa drogowego stanowią częściowo rowy przydrożne oraz zieleń przydrożna. Na terenie poddanym przebudowie stwierdzono występowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociągowej, energetycznej, gazociągowej i telekomunikacyjnej itp..

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2738PP. Początek przedmiotowej trasy przyjęto w punkcie „A” km 0+000, koniec projektowanego odcinka przyjęto w punkcie B w km 0+980 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Rys. nr 2. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nakładki min. – asf (frezowanie, oczyszczenie, skropienie, warstwa wiążąca/wyrównawcza z AC, oczyszczenie, skropienie, warstwa ścieralna). Dokumentacja obejmuje także regulację wysokościowa poboczy o naw. z kruszyw łamanych o szerokości 0,75 m (ścinanie, transport, uzupełnianie gruntem różnic wysokościowych, plantowanie, zagęszczanie, umocnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie).

Geometria: Na początku oraz końcu przebudowywanego odcinka w/w drogi powiatowej istnieje konieczność dowiązania się do się do istniejącego profilu poprzecznego istniejącej jezdni o naw. min. - asfaltowej. Istniejące spadki podłużne nie ulegną zmianie, niweleta zostanie wyniesiona o grubość projektowanej nakładki przy jednoczesnym zachowaniu istniejących spadków podłużnych niwelety, wyrównanych za pomocą warstwy wyrównawczej.

Jezdnia: Na przedmiotowym odcinku zostanie ułożona warstwa wyrównawcza i ścieralna na całej szerokości jezdni. Jezdnia na przedmiotowym odcinku pozostanie obustronnie nieograniczona – lokalizacja zgodna z projektem zagospodarowania przestrzennego Rys. nr 2.

Pobocza: Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m zostaną wyregulowane wysokościowo za pomocą warstwy z kruszyw łamanych i zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia IS>=0,98.

Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej projektuje się i istnieje jako powierzchniowe przy wykorzystaniu przyjętych w projekcie spadków poprzecznych oraz istniejących pochyleń podłużnych niwelety z odprowadzeniem wody do istniejących rowów przydrożnych, poboczy gruntowych i pasów zieleni przydrożnej.

Dodatkowo opracowanie to obejmuje uregulowanie wysokościowe elementów infrastruktury technicznej (znajdujące się w nawierzchniach poddanych przebudowie typu studnie rewizyjne, zawory wodociągowe, zawory gazowe, studnie telekomunikacyjne itp.)

Sposób wykonania robót budowlanych: roboty zostaną wykonane przez wybraną firmę wykonawczą, która to wykonana zadanie za pomocą sprzętu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowiązujących norm i przepisów.

# Orientacyjna kolejność wykonywania prac:

- roboty przygotowawcze, wytyczenie, oznakowanie tymczasowe itp.

- roboty rozbiórkowe, transport, załadunek, geodezja itp.

- roboty ziemne przy poboczach, zdjęcie darniny, załadunek, transport, uzupełnienia gruntem i umocnienie kruszywem łamanym stabilizowany, mechanicznie itp.

- regulacje (media w nawierzchniach poddanych do przebudowy, regulacji, równania) itp.

- ułożenie projektowanych nawierzchni wyrównawczych i ścieralnych wraz z robotami przygotowawczymi,

- roboty wykończeniowe (oznakowanie, uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna itp.).

- Ogólna charakterystyka drogi

- długość trasy						km 0+980

- klasa techniczna						„L”

- kategoria ruchu						KR-2

- rodzaj nawierzchni jezdni					mineralno - asfaltowa AC

- szerokość jezdni						5,50 m (do 5,90 m na łukach poziomych)

- szerokość pasów ruchu					2x2,75m (do 2x2,95m na łukach poziomych)

- szerokość poboczy					0,75 m

- rodzaj nawierzchni zjazdów na drogi gminne, pola   	mineralno – asfaltowe/kruszywa/grunt

- rodzaj poboczy						z kruszyw łamanych

- pozostała przestrzeń					zieleń przydrożna

- rowy przydrożne						trawiaste

- odwodnienie:						powierzchniowe do rowów przydrożnych, 									poboczy i pasów zieleni przydrożnej.

- Przekroje normalne

Konstrukcja nakładki min.-asf KR2 (remont) – nakładka:

- proj. frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni z AC (beton asfaltowy) gr. 0-4 cm,

- proj. mechaniczne oczyszczenie jezdni min.-asf. i skropienie emulsją asfaltową,

- proj. warstwa wiążąca/wyrównawcza z AC16W (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR2, śr. gr. 5 cm,

- proj. mechaniczne oczyszczenie jezdni min.-asf. i skropienie emulsją asfaltową,

- proj. warstwa ścieralna z AC11S (beton asfaltowy) wg WT2 dla KR2 gr. 4 cm, z uszczelnieniem krawędzi i łączeń wraz z regulacją zaworów studni itp.

Projektowana konstrukcja pobocza umocnionego kruszywem łamanym:

- Proj. ścinka poboczy o głębokości 20 cm

- Proj. uzupełnienie przestrzeni gruntem kat. 1/2

- Proj. zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is>=0,98, plantowanie,

- Proj. ułożenie warstwy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0,31 mm gr. 15 cm

Opracowała:

mgr inż. Barbara Kosmacz

Stęszew, 07.2018 r.